## Slide 1
Intelligent Control and Automation System Lab
이 서 현

## Slide 2
지난 계획
실험환경 제작
SLAM&Navigation
제어이론, TOEIC, GSAT (은영)

## Slide 3
본론
Turtlebot3와 Remote PC 연결
  [Remote PC] ‘roscore’ 입력
  [Turtlebot3] ‘roslaunch turtlebot3_bringup turtlebot3_robot.launch’ 입력
Remote PC에서 Turtlebot3 움직임 제어& SLAM 실행
  [Remote PC] ‘export TURTLEBOT3_MODEL=burger’ 입력
  [Remote PC] ‘roslaunch turtlebot3_slam turtlebot3_slam.launch slam_methods:=gmapping’ 입력
  이후 Terminal 새로 열기
  [Remote PC] ‘export TURTLEBOT3_MODEL=burger’ 입력
  [Remote PC] ‘roslaunch turtlebot3_teleop turtlebot3_teleop_key.launch’ 입력
* 지난 SLAM을 위한 과정과 동일

## Slide 4
본론
3. Turtlebot3 지도생성, Remote PC에 저장
[Remote PC] ‘rosrun map_server map_saver -f ~/map’ 입력
EX) 파일명: map1
[Remote PC] ‘rosrun map_server map_saver -f ~/map1’ 입력
4. Remote PC에 저장된 지도를 불러와 Navigation을 실행
  [Remote PC] ‘export TURTLEBOT3_MODEL=burger’ 입력
  [Remote PC] ‘roslaunch turtlebot3_navigation turtlebot3_navigation.launch map_file:=$HOME/map.yaml’입력
  ex) map1이라는 파일명을 갖는 지도를 불러오고 싶은 경우
  [Remote PC] ‘export TURTLEBOT3_MODEL=burger’ 입력
  [Remote PC] ‘roslaunch turtlebot3_navigation turtlebot3_navigation.launch map_file:=$HOME/map1.yaml’ 입력

## Slide 5
본론
Navigation

## Slide 6
본론
모형도
Navigation_map
Navigation_map

## Slide 7
본론
Goal 설정

## Slide 8
결론
 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13
실험환경구축 |  |  |  |  |  |  | 
Navigation 마무리&좌표설정 |  |  |  |  |  |  | 
Jetson nano&snowboy 융합 |  |  |  |  |  |  |